## Slide 1: FLER(Four Leg Explorer Robot)
Alison Lisby
Emmanuel Rodríguez
Harry Lisby
Kenneth leiva

## Slide 2: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
FLER es un robot que asemeja un perro, que es capaz de desplazarze y tiene la capacidad de muestrear las condiciones ambientales de un área específica, así como compartirlas de manera remota con el usuario, con el fin de analizar si hay un peligro para el ser humano.

## Slide 3: OBJETIVOS INICIALES
Desplazamiento autónomo (modelo cinemático)
Detección de obstáculos
Monitoreo de condiciones ambientales (temp, HR, gases)
Muestreo remoto de condiciones ambientales
Visión mediante cámara (tentativo)

## Slide 4: PROCESO

## Slide 5: DISEÑO MODELADO EN 3D
Mediante Fusion 360

## Slide 6: CORTE DE PARTES EN ALUMINIO
Mediante cortadora CNC
Aluminio 6061

## Slide 7: ENSAMBLE DE MOTOR
Mediante impresora 3D
Modelado en Fusion Autodesk 360

## Slide 8: JOYSTICK
Programa básico que nos permite controlar el desplazamiento y movimiento general.
Retorna valores útiles para controlar:
X, Y, Z, G (giro), I (inclinación) y R (rotación)

## Slide 10: Control PID
Retroalimentación con potenciómetros
Seteo de límites
Control de dirección*
Microcontrolador STM32F104

## Slide 11: Librería PID
Constructor de la clase
  Inicialización de las variables

## Slide 12
Función “Controller Begin”
  Inicialización de variables pwm, fwd, rwd, etc.

## Slide 13
Función “Run”
  Función principal, realiza todos los cálculos

## Slide 14: Control de estabilidad
MPU-6050
  Acelerómetro
  Giroscopio
Medición del ángulos “pitch & roll”

## Slide 15: Calibración
Muestreo de 1000 valores

## Slide 16: Lectura
Mediante componentes
  X, Y, Z

## Slide 17: MONITOREO DE CONDICIONES AMBIENTALES
Sensor MQ-2
Sensor DTH22
Notes: ES8266 NodeMCU para transmission de datos

## Slide 18: MONITOREO DE CONDICIONES AMBIENTALES
Microcontrolador ES8266 NodeMCU
Display Nextion 2.4”

## Slide 19: ENVIO DE DATOS ATRAVES de HTTP
Servidor
Micro NodeMCU encargado de la lectura de los sensores y envio de datos cuando el cliente lo solicita.
Cliente
Micro NodeMCU encargado de recibir los datos y mostrarlos en la pantalla.

## Slide 20: Código Servidor(FLER)
Handleroot function

## Slide 21: Código Servidor(FLER)
Inicialización de Comunicación e Indicación de modo de trabajo

## Slide 22: Código de Cliente(control)
Indicación de modo de trabajo

## Slide 23: Código de Cliente(control)
Inicialización de Comunicación y petición de string al servidor.

## Slide 24: Código de Cliente(control)
Impresión y captura de datos provenientes del servidor

## Slide 25: Código de Cliente(control)
Envio de datos a LCD

## Slide 26: Modelo cinemático

## Slide 27
Eje Z

## Slide 28
Eje Z

## Slide 29: Eje Y

## Slide 30: Eje Y

## Slide 31: Eje X

## Slide 32: Eje X

## Slide 35: Programa principal del modelo cinematico.

## Slide 36: EasyTransfer

## Slide 40: RESULTADOS OBTENIDOS

## Slide 41: RETOS
Diseñar desde cero todas y cada unas de las piezas.
Creación de modelo cinemático
Diseñar sistema de reducciones para movimiento.
Impresión de los datos en la pantalla LCD(4 variables en lugar de solo 3).

## Slide 42: POR MEJORAR
Material utilizado para los piñones
Control inalámbrico
Implementación del sensor ultrasónico
Optimización del Código para agilizar el envio de datos entre micros.
Notes: Sensor Ultrasónico HC-SR04 para esquivar obstaculos

## Slide 43: GRACIAS